## Slide 1
Free Powerpoint Templates
Rangkaian Logika I
Sistem, Operasi dan Kode Bilangan
Edit by : nand

## Slide 2: Review
Mengapa Bilangan Biner…???
Mengapa tidak Desimal…???
  Sistem digital hanya memahami bilangan biner bukan desimal
Mengapa Hexadesimal….????
  Singkatan dari bilangan biner
  Mudah untuk mengkonversi dari dan ke biner
Ex: 1 1111 1000 0000 1010 1000 00012
1F80A8116

## Slide 3: Bilangan Desimal
Posisi masing-masing digit dalam sistem bilangan diberikan bobot berdasarkan pada basis atau radix dari sistem.
Radix angka desimal adalah sepuluh, karena hanya sepuluh simbol (0 hingga 9) yang digunakan untuk mewakili setiap nomor.
Bobot digit dari angka desimal adalah sepuluh pangkat dan naik dari kanan ke kiri dimulai dengan 100
…105 104 103 102 101 100.
Untuk angka desimal pecahan, mempunyai bobot pangkat negatif dan dari kiri ke kanan
102 101 100. 10-1 10-2 10-3 10-4 …

## Slide 4: Bilangan Desimal
Bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai jumlah dari setiap digit dikalikan dengan nilai pembobotnya.
Contoh : 9240 dapat dinyatakan sebagai
Menyatakan jumlah 480,52 sebagai jumlah dari nilai setiap digit.
Contoh :
(9 x 103) + (2 x 102) + (4 x 101) + (0 x 100)
atau
9 x 1,000 + 2 x 100 + 4 x 10 + 0 x 1
480.52 = (4 x 102) + (8 x 101) + (0 x 100) + (5 x 10-1) +(2 x 10-2)

## Slide 5: Bilangan Biner
Dalam sistem digital, digunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis dua, menggunakan digit 0 dan 1 untuk mewakili kuantitas.
Bobot tiap digit dari bilangan biner adalah dua pangkat dan terus meningkat dari kanan ke kiri, dimulai dari 20 = 1:
…25 24 23 22 21 20.
Untuk bilangan biner pecahan, bobot tiap digit adalah dua pangkat negatif dan berkurang dari kiri ke kanan
22 21 20. 2-1 2-2 2-3 2-4 …

## Slide 6: Konversi Desimal ke Biner

## Slide 7: Aplikasi bilangan biner
Sebuah Bilangan biner menghitung urutan untuk nomor dari nol sampai lima belas.
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1
Bilangan Desimal
Bilangan Biner
Perhatikan pola nol dan satu dalam setiap kolom.
Counter digital sering memiliki pola yang sama dari angka:

## Slide 8: Konversi Biner
Konversi bilangan biner ke desimal dapat ditentukan dengan menjumlahkan nilai bobot pada setiap digit bit yang bernilai 1 dan membuang semua nilai bit yang 0.
Konversikan bilngan biner 100101.01 ke desimal.
Contoh
Mulai dengan menulis bobot pada tiap digit, kemudian tambahkan bobot yang sesuai dengan tiap bit yang bernilai 1.
25 24 23 22 21 20. 2-1 2-2
32 16 8 4 2 1 . ½ ¼
1 0 0 1 0 1. 0 1
32 +4 +1 +¼ =
37¼

## Slide 9: Konversi Biner
Konversi desimal ke biner, dapat dilakukan dengan membalik prosedur sebelumnya yaitu, tulis bobot desimal setiap digit dan letakan nilai 1 pada digit yang akan dijumlahkan sehingga nilai totalnya sama dengan nilai desimalnya.
Konversikan bilangan desimal 49 ke bilangan biner..???
Contoh
26 25 24 23 22 21 20.
64 32 16 8 4 2 1
0 1 1 0 0 0 1

## Slide 10: Konversi Biner
Mengkonversi pecahan desimal ke biner yaitu dengan mengkalikan secara berulang hasil pecahan secara berturut-turut dengan 2.
Konversikan bilngan pecahan 0.188 ke bilangan biner dengan berulang kali mengalikan hasil pecahan dengan 2.
Contoh
0.188 x 2 = 0.376 carry = 0
0.376 x 2 = 0.752 carry = 0
0.752 x 2 = 1.504 carry = 1
0.504 x 2 = 1.008 carry = 1
0.008 x 2 = 0.016 carry = 0
Answer = .00110 (for five significant digits)
MSB

## Slide 11: Konversi Biner
1
0
0
1
1
0
Anda dapat mengkonversi desimal ke basis bilangan lainnya dengan berulang kali membagi basis tersebut. Untuk biner, berulang kali membagi dengan 2:
Konversikan bilangan desimal 49 dengan berulang kali membagi dengan 2.
Contoh
lakukan dengan "pembagian terbalik" dan jawabannya akan dibaca dari kiri ke kanan.
Masukan hasil bagi di kiri dan sisanya di atas.
49 2
Decimal number
base
24
remainder
Hasil bagi
12
6
3
1
0
Sampai hail bagi = 0
Jawab:

## Slide 12: Binery Aritmatic

## Slide 13: Binery Aritmatic
Binary addition
Binary subtraction
Binary multiplication
Binary division

## Slide 14: Binary Addition
Aturan penjumlahan biner
0 + 0 = 0 Sum = 0, carry = 0
0 + 1 = 1 Sum = 1, carry = 0
1 + 0 = 1 Sum = 1, carry = 0
1 + 1 = 10 Sum = 0, carry = 1
Jika input carry = 1 karena hasil penjumlahan sebelumnya, maka aturannya adalah
1 + 0 + 0 = 01 Sum = 1, carry = 0
1 + 0 + 1 = 10 Sum = 0, carry = 1
1 + 1 + 0 = 10 Sum = 0, carry = 1
1 + 1 + 1 = 11 Sum = 1, carry = 1

## Slide 15: Binary Addition
Jumlahkan bilangan biner 00111 dengan 10101 dan tunjukan juga hasilnya dalam desimal.
Contoh
00111 7
10101 21
0
1
0
1
1
1
1
0
1
28
=

## Slide 16: Binary Subtraction
Aturan penggurangan biner
0 - 0 = 0
1 - 1 = 0
1 - 0 = 1
10 - 1 = 1 with a borrow of 1
Kurangkan bilangan biner 10101 dengan 00111 dan tunjukan hasilnya dalam desimal.
Contoh
00111 7
10101 21
0
/1
1
1
1
0
14
/1
/1
=

## Slide 17: Binary Multiplication
0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
100110
101
100110
000000
100110
10111110

## Slide 18: Binary Division
Dengan prosedur yang sama seperti pembagian desimal

## Slide 19: Sign Number

## Slide 20: Representasi Bilangan negatif
Komputer harus dapat menangani bilangan positif dan negatif.
Sebuah bilangan biner bertanda terdiri atas dua bagian informasi yaitu tanda (sign) dan besaran (magnitude).
Jenis representasi:
  Sign dan Magnitude
  1’Complement
  2’ Complement

## Slide 21: Bilangan bertanda (Sign Number)
Signed-magnitude
1’s dan 2’s complement
Bilangan desimal bertanda
Rentang Nilai
Floating-point numbers

## Slide 22: Sign Number
Bentuk Signed-magnitude
  Dalam bilangan biner bit tanda adalah bit yang berada paling kiri
  Jika bit tanda ‘0’ diindikasikan sebagai bilangan positif
  Jika bit tanda ‘1’ diindikasikan sebagai bilangan negatif
Dan bit sisanya adalah besaranya.
Contoh: Konversiakan bilangan desimal -39 ke bilangan 8 bit bertanda
  3910 = 100111 2 = 0100111 2
  Bit penanda = 1, maka - 3910 = 10100111 2
Konversi bilangan biner bertanda ke bilangan desimal
  Menghitung bilangan biner bertanda apakah positif atau negatif.
  Contoh: 10010101 2
  0010101 2 = 24 + 22 + 20
  = 16 + 4 + 1 = 21
  Bit penanda = 1. Sehingga desimalnya = -21.

## Slide 23: Sign Number

## Slide 24: 1’complement
1’s complement dari bilangan biner adalah meng-invers-kan setiap digitnya dari biangan tsb.
Untuk menghasilkan 1’s complement, dengan cara mengganti semua yang 0 menjadi 1 dan yang 1 menjadi 0.
Contoh: 1’s complement dari 11001010 adalah
00110101
Dalam rangkaian digital, 1’s complement dibentuk menggunakan inverter:
1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1

## Slide 25: 1’complement

## Slide 26: 2’s Complement
2’s complement adalah menambahkan dengan 1 pada LSB dari hasil 1’s complement.
1’s complement dari 11001010 adalah
00110101 (1’s complement)
Bentuk dari 2’s complement
+1
00110110 (2’s complement)
1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1
1
0 0 1 1 0 1 1 0

## Slide 27: 2’s Complement
Hanya 1 yang merepresentasikan bilangan “0”

## Slide 28: Aritmetic Operation with Signed Number
Penggunaan notasi bilangan bertanda dengan bilangan negatif dalam bentuk 2’complement akan memudahkan dalam penjulmahan dan pengurangan bilangan bertanda.
Aturan untuk penjumlahan: Jumlahkan 2 bilangan bertanda. Jika ada carry maka carry tersebut diabaikan. Hasil sudah dalam bentuk bilangan bertanda.
Contoh:
00011110 = +30
00001111 = +15
00101101
= +45
00001110 = +14
11101111 = -17
11111101
= -3
11111111 = -1
11111000 = -8
11110111
= -9
1
Discard carry

## Slide 29: Aritmetic Operation with Signed Number

## Slide 30: Aritmetic Operation with Signed Number

## Slide 31: Aritmetic Operation with Signed Number

## Slide 32: Aritmetic Operation with Signed Number

## Slide 36: Aritmetic Operation with Signed Number

## Slide 39: Floating Point Number
Ubahlah kecepatan cahaya c ke dalam notasi single precision floating point . (c = 0.2998 x 109)
Contoh
Notasi Floating point adalah notasi mewakili jumlah yang sangat besar atau kecil dengan menggunakan bentuk notasi ilmiah. Contoh Single precision 32-bit.
S E (8 bits) F (23 bits)
Sign bit
Magnitude with MSB dropped
Biased exponent (+127)
In scientific notation, c = 1.0001 1101 1110 1001 0101 1100 000 x 228.
0 10011011 0001 1101 1110 1001 0101 110
Dalam binary, c = 0001 0001 1101 1110 1001 0101 1100 00002.
S = 0 Karena bilangan positif. E = 28 + 127 = 15510 = 1001 10112.
F adalah 23 bits selanjutnya setelah bit pertama dihilangkan.
Notasi floating point , c =

## Slide 40: IEEE standards for floating-point representation

## Slide 41: Contoh
Single precision

## Slide 42: Contoh
Tampilkan representasi dari jumlah normal + 26 x 1.01000111001
0 10000101 010 0011 1001 0000 0000 0000
+ 133(6+127)
Ubah 32-bit floating-point berikut ini dalam bentuk scientific notation
1 01111100 110 0110 0000 0000 0000 0000
Sign = negative
Exponent = - 3 (124-127)
Hasil = -2-3 x 1.110011

## Slide 43: Conversion: Base 10 and Base 2
Exponential notation - 3.687510
Converting to binary equivalent - 11.10112
Normalizing - 1.11011 x 21
Applying Excess-N for 127+1 = 10000000
exponent number (Excess-127 )
Filling in numbers 1 10000000 110110000000...0

## Slide 44: Contoh
Convert 253.7510 to binary floating point form
Convert to binary equivalent
11111101.11 = 1.111110111 x 27
IEEE Representation 0 10000110 11111011100….0

## Slide 45: Hexadecimal

## Slide 46: Hexadecimal
Hexadecimal uses sixteen characters to represent numbers: the numbers 0 through 9 and the alphabetic characters A through F.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Hexadecimal
Binary
Large binary number can easily be converted to hexadecimal by grouping bits 4 at a time and writing the equivalent hexadecimal character.
Express 1001 0110 0000 11102 in hexadecimal:
Example
Group the binary number by 4-bits starting from the right. Thus, 960E

## Slide 47: Hexadecimal
Hexadecimal is a weighted number system. The column weights are powers of 16, which increase from right to left.
.
1 A 2 F16
670310
Column weights
163 162 161 160
4096 256 16 1
.
{
Express 1A2F16 in decimal.
Example
Solution
Start by writing the column weights:
4096 256 16 1
1(4096) + 10(256) +2(16) +15(1) =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Hexadecimal
Binary

## Slide 48: Octal
Octal uses eight characters the numbers 0 through 7 to represent numbers. There is no 8 or 9 character in octal.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 10 1112 13 14 15 16 17
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Octal
Binary
Binary number can easily be converted to octal by grouping bits 3 at a time and writing the equivalent octal character for each group.
Express 1 001 011 000 001 1102 in octal:
Example
Solution
Group the binary number by 3-bits starting from the right. Thus, 1130168

## Slide 49: Octal
Octal is also a weighted number system. The column weights are powers of 8, which increase from right to left.
3 7 0 28
198610
Column weights
83 82 81 80
512 64 8 1
{
Express 37028 in decimal.
Example
Solution
Start by writing the column weights:
512 64 8 1
3(512) + 7(64) +0(8) +2(1) =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 10 1112 13 14 15 16 17
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Octal
Binary

## Slide 50: BCD (Binery Code Decimal)
Binary coded decimal (BCD) is a weighted code that is commonly used in digital systems when it is necessary to show decimal numbers such as in clock displays.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Binary
BCD
0001 0001 0001 0001 0001 0001
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 0000 0001 0010 0011 0100 0101
The table illustrates the difference between straight binary and BCD. BCD represents each decimal digit with a 4-bit code. Notice that the codes 1010 through 1111 are not used in BCD.

## Slide 51: BCD (Binery Code Decimal)
You can think of BCD in terms of column weights in groups of four bits. For an 8-bit BCD number, the column weights are: 80 40 20 10 8 4 2 1.
Question:
What are the column weights for the BCD number 1000 0011 0101 1001?
Answer:
8000 4000 2000 1000 800 400 200 100 80 40 20 10 8 4 2 1
Note that you could add the column weights where there is a 1 to obtain the decimal number. For this case:
8000 + 200 +100 + 40 + 10 + 8 +1 = 835910

## Slide 52: Gray Code
Gray code is an unweighted code that has a single bit change between one code word and the next in a sequence. Gray code is used to avoid problems in systems where an error can occur if more than one bit changes at a time.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Decimal
Binary
Gray code
0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000
Binary sequence
Gray code sequence

## Slide 54: ASCII Code

## Slide 55: ASCII Code
ASCII is a code for alphanumeric characters and control characters. In its original form, ASCII encoded 128 characters and symbols using 7-bits. The first 32 characters are control characters, that are based on obsolete teletype requirements, so these characters are generally assigned to other functions in modern usage.
In 1981, IBM introduced extended ASCII, which is an 8-bit code and increased the character set to 256. Other extended sets (such as Unicode) have been introduced to handle characters in languages other than English.

## Slide 61: Desimal  Biner

## Slide 62: Desimal  Oktal

## Slide 63: Desimal  Hexadesimal

## Slide 64: Biner  Desimal

## Slide 65: Oktal  Desimal

## Slide 66: Hexadesimal  Desimal

## Slide 67: Biner  Oktal

## Slide 68: Biner  Hexadesimal

## Slide 69: Oktal  Biner

## Slide 70: Hexadesimal  Biner

## Slide 71: Oktal  Hexadesimal

## Slide 72: Hexadesimal  Oktal

## Slide 73: Latihan

## Slide 74
First Page :
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

## Slide 75
Second Page :
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."