## Slide 1
Free Powerpoint Templates
Rangkaian Logika I
Gerbang Logika
By : nand

## Slide 2: Logic Gates
Inverter
AND Gate
OR Gate
Exclusive-OR Gate
NAND Gate
NOR Gate
Exclusive-NOR Gate

## Slide 3: Inverter
Inverter dalam boolean adalah operasi NOT. Ketika input LOW, maka output HIGH; ketika input HIGH, output LOW.
A
X
LOW (0) HIGH (1)
HIGH (1) LOW (0)
Operasi NOT (complement) ditunjukan dengan overbar. Dengan demikian ekspresi boolean inverter adalah X = A

## Slide 4: Inverter
Contoh bentuk gelombang:
A
X
A
X
Sebuah group dari inverter dapat digunkan untuk membentuk 1’s complement dari bilangan biner:
Binary number
1’s complement
1 0 0 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0

## Slide 5: Gerbang AND
Gerbang AND menghasilkan output HIGH ketika semua input-nya HIGH; Pada kondisi yang lain, output sama dengan LOW. Untuk gerbang 2-input, table kebenaran adalah:
Operasi AND Biasanya dituntukan dengan titik (dot) antara variabel, tetapi mungkin juga tanpa titik. Maka, operasi AND ditulis dengan X = A . B atau X = AB.
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
0
1
A
B
X
A
B
X

## Slide 6: Gerbang AND
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Dalam pemrograman komputer operasi AND digunakan sebagai selective mask. Jika anda ingin mempertahankan nilai bit dari bilangan biner tetapi ada beberapa bit yang dibuat 0. maka anda dapat mengeset mask dengan 1 pada posisi bit yang nilainya tidak ingin diubah.
A
B
X
B
00000011
Contoh
Bilangan biner 10100011 di AND-kan dengan mask 00001111 ?
A
B
X

## Slide 7: Gerbang OR
Gerbang OR menghasilkan output HIGH jika salah satu input HIGH; jika semua input LOW, maka output LOW. Tabel kebenaran gerbang 2-input adalah
Operasi OR ditunjukan dengan tanda (+) antara variabelnya. Maka operasi OR ditulis X = A + B.
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
1
A
B
X
A
B
X

## Slide 8: Gerbang OR
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Operasi OR dalam pemrograman komputer digunakan untuk membuat nilai 1 dalam bilangan biner.
B
Contoh
A
B
X
A
B
X
Huruf ASCII mempunyai nilai 1 pada posisi bit ke 5 yaitu untuk huruf kecil dan nilai 0 pada posisi tersebut untuk capitals. (Penomoran Posisi bit dari kanan ke kiri dimulai dari 0). Apa hasilnya jika huruf ASCII tersebut di OR kan dengan 8 bit mask 00100000?
Hasilnya adalah Huruf kecil.

## Slide 9: Gerbang NAND
Gerbang NAND menghasilkan output LOW output, jika semua input HIGH; dan pada kondisi yang lain, output HIGH. Table kebenaran gerbang 2-input:
0 0
0 1
1 0
1 1
1
1
1
0
A
B
X
A
B
X
Operasi NAND ditunjukan dengan titik (dot) antara variabel dan overbar pada atas variabelnya, maka operasi NAND ditulis:
X = A .B atau X = AB.)

## Slide 10: Gerbang NAND
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Gerbang NAND adalah gerbang yang mudah digunakan karena “universal” gate – semua gerbang dapat di bentuk dengan gerbang NAND.
B
Pertanyaan
Dapatkah membentuk gerbang NOT dari gerbang NAND?
A
B
X
A
B
X

## Slide 11: Gerbang NOR
Gerbang NOR menghasilkan output LOW jika salah satu input HIGH; jika semua inputs HIGH, output LOW. Table kebenaran untuk gerbang 2-input gate:
0 0
0 1
1 0
1 1
1
0
0
0
A
B
X
A
B
X
Operasi NOR ditunjukan dengan tanda plus(+) antara variabel dan overbar diatasnya. Maka operasi NOR ditulis
X = A + B.

## Slide 12: Gerbang NOR
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Operasi NOR akan menghasilkan LOW jika salah satu input HIGH.
B
Contoh
Pada gambar, kapankah LED akan ON ?
LED akan ON jika semua 4 input HIGH.
A
B
X
A
B
X

## Slide 13: Gerbang XOR
Gerbang XOR menghasilkan output HIGH jika kedua input mempunyai nilai yang berbeda. Tabel kebenaranya adalah
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
0
A
B
X
A
B
X
Operasi XOR ditulis X = AB + AB. Atau dapat ditulis dengan memberikan lingkaran pada tanda plus(+)
X = A + B.

## Slide 14: Gerbang XOR
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Gerbang XOR menghasilkan HIGH hanya jika satu input bernilai HIGH.
B
Pertanyaan
Jika input A dan B dari gelombang diatas diberi inverter, bagaimana hasil outputnya?
Tidak ada perubahan output.
A
B
X
A
B
X

## Slide 15: Gerbang XNOR
Gerbang XNOR menghasilkan output HIGH hanya jika kedua input bernilai sama. Tabel kebenaran:
0 0
0 1
1 0
1 1
1
0
0
1
A
B
X
A
B
X
Operasi XNOR ditulis X = AB + AB. Atau diberi lingkaran pada titik (dot) antara variabelnya, maka ditulis
X = A . B

## Slide 16: Gerbang XNOR
Contoh bentuk gelombang:
A
X
Gerbang XNOR menghasilkan HIGH jika kedua input benilai sama same. Sehingga dapat digunkan sebagai fungsi pembanding (comparison functions. )
B
Pertanyaan :
Jika A pada gelombang diatas dibalik dan B tetap, bagaimana bentuk output –nya?
output akan di balik (inverted)
A
B
X
A
B
X

## Slide 17
The truth table for a 2-input AND gate is
© 2008 Pearson Education
Quiz
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
1
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
1
a.
b.
c.
d.
0
1
1
0
0
0
0
1

## Slide 18
The truth table for a 2-input NOR gate is
© 2008 Pearson Education
Quiz
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
a.
b.
c.
d.
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 19
The truth table for a 2-input XOR gate is
Quiz
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
a.
b.
c.
d.
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 20
© 2008 Pearson Education
Quiz
4. The symbol is for a(n)
a. OR gate
b. AND gate
c. NOR gate
d. XOR gate
A
B
X

## Slide 21
© 2008 Pearson Education
Quiz
5. The symbol is for a(n)
a. OR gate
b. AND gate
c. NOR gate
d. XOR gate
A
B
X

## Slide 22
© 2008 Pearson Education
Quiz
6. A logic gate that produces a HIGH output only when all of its inputs are HIGH is a(n)
a. OR gate
b. AND gate
c. NOR gate
d. NAND gate

## Slide 23
© 2008 Pearson Education
Quiz
7. The expression X = A + B means
a. A OR B
b. A AND B
c. A XOR B
d. A XNOR B

## Slide 24
© 2008 Pearson Education
Quiz
9. A 2-input gate produces a HIGH output only when the inputs agree. This type of gate is a(n)
a. OR gate
b. AND gate
c. NOR gate
d. XNOR gate

## Slide 25
Answers:
1. c
2. b
3. a
4. a
5. d
6. b
7. c
8. d
9. d
10. d
Quiz

## Slide 26: Tugas
Gambarkan rangkaian gerbang logika dibawah ini
Gambarkan rangkaian dibawah ini hanya menggunakan gerbang NOR dan NOT saja
Gambarkan rangkaian dibwah ini hanya menggunakan gerbang NAND dan NOT saja